Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ГОУ ВПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Отдел патентной и

изобретательской  работы

Н.Ф. Щербакова

В.В. Коробко

Рефераты изобретений  и полезных моделей за 2010 год

Хабаровск

2010

Рефераты изобретений

за 2010 год

1. Патент 2379079  РФ, МПК А62С 31/02, В05В 1/02 (2006.01).  Система пожаротушения/ Р.В.. Долгов, С.М. Байнов, Ю.М. Байнов ; ДВГУПС (РФ). – № 2008132393;  Заявлено  05.08.2008; Опубл. 20.01.2010, Бюл. № 2. – 7 с.: 3 ил.

Изобретение предназначено для тушения пожаров в ограниченном пространстве.

Задача, решаемая изобретением, заключается, в создании системы для пожаротушения, позволяющей повысить эффективность тушения очагов возгорания в закрытых пространствах за счет предотвращения процессов циркуляции воздушных потоков в зоне горения.

Система для пожаротушения, содержит емкость для огнегасящей среды, датчики возгорания, распыливающие головки и трубопроводы для подвода огнегасящей среды в распыливающие головки.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают распыливающие головки выполнить из двух частей:

а) одну часть выполнить в виде усеченного конуса с отверстиями для подачи воздуха и соплом;

б) другую часть выполнить в виде конуса, внутри которого установлены один в другом металлические цилиндры, скрепленные между собой металлическими перегородками, и заглушка с обратным конусом, установленная в центральном цилиндре;

в) пространство между конусом и наружным металлическим цилиндром заглушить с образованием отверстия в верхней части головки.

Использование изобретения позволяет не только эффективно охлаждать зону горения и восходящий поток продуктов горения, предотвращать циркуляцию воздуха в помещении, тем самым, повышая эффективность тушения пожаров с высокой температурой в очаге возгорания, но и очищать воздух, поступающий в распыливающую головку, от продуктов горения.

2. Патент 2379656  РФ, МПК G01N 21/958, G01N 21/23, G01B 11/30  (2006.01).  Способ определения дефектов кварцевой кристаллической линзы/ О.Ю. Пикуль ; ДВГУПС (РФ). – № 2007114854;  Заявлено  19.04.2007; Опубл. 20.01.2010, Бюл. № 2. – 7 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к приборам и оптическим системам, в которых кварцевая линза является одним из основных элементов: в оптической литографии, поляризационной технике.

Задача, решаемая изобретением, заключается, в разработке способа для определения дефектов кварцевой кристаллической линзы, который позволяет выявлять не только поверхностные дефекты линзы, но и ее внутренние дефекты.

Способ определения дефектов кварцевой кристаллической линзы заключаюется в пропускании сходящегося монохроматического излучения через оптическую систему, которая содержит перпендикулярно установленные к ее оси последовательно расположенные источник излучения, скрещенные поляризатор и анализатор, между которыми устанавливают исследуемую кварцевую кристаллическую линзу с совмещением ее оптической оси с осью оптической системы, и в получении интерференционной картины, по виду которой судят о дефекте кварцевой кристаллической линзы.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) судить о наличии поверхностного дефекта кварцевой кристаллической линзы по локальному искажению радиусов колец-изохром, пересеченных черным «мальтийским крестом»;

б) судить о наличии внутреннего дефекта линзы, связанного с неоднородностью показателя преломления, по разрыву колец со смещением их относительно центра, пересеченных черным «мальтийским крестом».

Использование заявляемого способа позволяет определять дефекты кварцевой кристаллической линзы коноскопическим методом.

3. Патент 2382465  РФ, МПК Н02J 3/01 (2006.01).  Устройство для преобразования формы напряжения потребителя/ Ю.М. Кулинич, Ю.С. Кабалык ; ДВГУПС (РФ). – № 2008152854;  Заявлено  30.12..2008; Опубл. 20.02.2010, Бюл. № 5. – 10 с.: 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для уменьшения пульсаций напряжения потребителя, имеющих в своем составе выпрямительно-инверторные преобразователи, в частности, на электроподвижном составе переменного тока.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке устройства для преобразования формы напряжения потребителя, улучшающего коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения за счет приближения формы напряжения к синусоидальной форме благодаря уменьшению провала напряжения на интервалах коммутации и снижения амплитуды высокочастотных колебаний напряжения на послекоммутационных интервалах времени.

Устройство для преобразования формы напряжения потребителя, содержит силовой блок, представляющий собой последовательную цепь из преобразовательного трансформатора, тиристорного моста и двигателя, блок компенсации, представляющего собой последовательную цепь из устройства вычисления переменной составляющей напряжения, элемента сравнения, дельта-модулятора, источника тока компенсации, систему управления и датчик напряжения, имеющий первичную и вторичную обмотки. При этом общая точка входа устройства вычисления переменной составляющей напряжения и второго входа элемента сравнения является первым входом блока компенсации, а выход источника тока компенсации - его выходом, первичная обмотка преобразовательного трансформатора является первым входом силового блока, первый вход тиристорного моста - его вторым входом, второй вход тиристорного моста - его третьим входом, выход двигателя, являющегося вторым выходом силового блока, заземлен, первичная обмотка датчика напряжения включена между сетью и «землей», его вторичная обмотка связана с первым входом блока компенсации, выход системы управления соединен с третьим входом силового блока, выход блока компенсации соединен с вторым входом силового блока.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) включить в последовательную цепь силового блока между вторичной обмоткой преобразовательного трансформатора и тиристорным мостом датчик коммутации, выход которого является первым выходом силового блока;

б) включить в последовательную цепь блока компенсации между дельта-модулятором и источником тока компенсации  устройство коммутации;

в) снабдить блок компенсации инвертором, вход которого является вторым входом блока компенсации, и соединить его выход с входом устройства коммутации;

г) соединить выход силового блока с вторым входом блока компенсации.

4. Патент 2383030  РФ, МПК G01R 31/34, Н02К 13/14, H01R 39/58  (2006.01).  Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин/ Р.Х. Сайфутдинов; ДВГУПС (РФ). – № 2008119263;  Заявлено  15.05..2008; Опубл. 27.02.2010, Бюл. № 6. – 11 с.: 1 ил.

Изобретение относится к электромеханике и может быть использовано для определения степени искрения при коммутационных испытаниях коллекторных электрических машин, в том числе одноякорных преобразователей, электромашинных усилителей, не имеющих выведенных наружу концов вала.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке устройства для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин, позволяющего получить достоверную информацию о степени искрения для каждой исследуемой коллекторной пластины при каждом ее положении под сбегающим краем щетки благодаря обеспечению постоянства коэффициента пропускания оптического канала при каждом положении отдельной коллекторной пластины под сбегающим краем щетки.

Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин, содержит оптический синхронизатор, электрически связанные между собой фотоэлектрический преобразователь, усилитель, электронный регистрирующий прибор, при этом коллектор электрической машины под сбегающим краем щетки, оптический синхронизатор и оптический вход фотоэлектрического преобразователя связаны оптически.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить устройство системой управления оптическим синхронизатором, содержащей электрический датчик синхронизации положения коллектора, устройство регулируемой задержки импульсов и импульсный усилитель;

б) подключить выход датчика синхронизации положения коллектора к входу устройства регулируемой задержки импульсов синхронизации, выход которого соединен с входом импульсного усилителя;

в) выполнить оптический синхронизатор в виде  электрооптического амплитудного модулятора света, электроды которого соединены с выходом импульсного усилителя;

г) выполнить электрооптический амплитудный модулятор света в виде последовательно установленных на одной оптической оси поляризатора, ячейки Керра или электрооптической ячейки с эффектом Поккельса и анализатора;

д) выполнить электрический датчик синхронизации положения коллектора на роторе коллекторной электрической машины в виде светоотражающей метки, оптически связанной с источником света и фотоэлектрическим приемником, или в виде намагниченной метки, связанной магнитно с магнитоэлектрическим датчиком, причем угловой размер метки равен угловому размеру контактной поверхности коллекторной пластины.

Предлагаемое устройство позволяет повысить достоверность информации о степени искрения в каждое мгновение периода коммутации на каждой коллекторной пластине исследуемой машины на 12 %.

5. Патент 2391637 РФ, МПК G01J 5/58 (2006.01). Приемник излучения/ В.И. Иванов, С.В. Клементьев; ДВГУПС (РФ). – № 2008117723;  Заявлено  04.05.2008; Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 16. – 8 с.: 1 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к тепловым приемникам излучения, предназначенным для измерения мощности потока излучения.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке приемника излучения, позволяющего производить измерение мощности излучения с близкой к равномерной вольт-ваттной чувствительностью на всем частотном диапазоне модуляции за счет возникновения пироэлектрического тока в кристалле при быстро изменяющейся во времени мощности излучения и действии в нем термоэлектретного тока при медленно изменяющейся во времени мощности излучения, что позволяет судить о действительном значении мощности излучения.

Приемник излучения, содержит чувствительный элемент из легированного кристалла сегнетоэлектрика с электропроводностью прыжкового типа, сопряженный с нанесенными на его поверхность электродами, имеющими разную работу выхода, и измерительное устройство, соединенное с электродами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) ориентировать, для измерения изменяющейся во времени мощности излучения, главную оптическую ось кристалла сегнетоэлектрика с электропроводностью прыжкового типа под углом 45°<а<90° к поверхностям электродов.

б) выполнить нанесенный на поверхность кристалла один электрод из алюминия а другой – из хрома;

в) выбрать в качестве легированного кристалла сегнетоэлектрика с электропроводностью прыжкового  типа ниобат лития;

г) выбрать в качестве легированного кристалла сегнетоэлектрика с электропроводностью прыжкового  типа танталат лития.

6. Патент 2392385 РФ, МПК Е02D 17/18 (2006.01). Земляное сооружение на слабом основании/ С.М. Жданова, А.Ю. Стрелков, Н.И. Исаченко; ДВГУПС (РФ). – № 2009106306;  Заявлено  24.02.2009; Опубл. 20.06.2010, Бюл. № 17. – 7 с.: 4 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции линейных сооружений на слабых, в том числе вечномерзлых грунтах 3-й и 4-й категории термопросадочности, на бессточных участках и болотах 2-го и 3-го типов.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке земляного полотна на слабом основании, обладающего большим сроком службы, сопоставимым со сроком службы насыпи, благодаря устранению под ней деформации за счет исключения кольматажа дренирующего грунта призмы и обеспечения постоянного стока влаги из зоны со слабыми грунтами в продольном и поперечном направлениях.

Земляное сооружение на слабом основании, содержит насыпь, призмы, предназначенные для дренажа основания насыпи и расположенные с нагорной и подгорной стороны насыпи, каждая из которых сооружена из дренирующего грунта, причем каждая призма в зоне слабых грунтов в продольном направлении выполнена выпуклой с поперечным переменным сечением трапециевидной формы.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить призмы с разными массами;

б) расположить призму с меньшей массой с нагорной стороны насыпи, а с большей - с подгорной стороны насыпи;

в) расположить в каждой призме поперечное трапециевидное сечение с максимальной площадью в месте максимальной осадки, а трапециевидное сечение с минимальной площадью - в месте стабильных грунтов, а  большее основание поперечного сечения на грунтах приподошвенной зоны насыпи.

7. Патент 2401446 РФ, МПК G02D 26/06, G01J 4/00 (2006.01). Способ визуального определения форм поляризации оптического излучения/ О.Ю. Пикуль, В.И. Стоганов; ДВГУПС (РФ). – № 2009107935;  Заявлено  05.03.2009; Опубл. 10.10.2010, Бюл. № 28. – 9 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области исследования кристаллохимической и магнитной структуры твердых тел, строения биологических объектов, а также сред с естественной или наведенной оптической анизотропией оптическими методами и предназначено для анализа  и контроля поляризации используемого излучения.

Задача, решаемая изобретением, заключается, в разработке способа  определения форм поляризации оптического излучения, расширяющего функциональные возможности использования за счет определения не только состояния поляризации, но и всех форм поляризации оптического излучения.

Способ визуального определения форм поляризации оптического излучения, заключается в пропускании исследуемого излучения через кристаллическую пластинку и анализатор, и в получении интерференционной картины при вращении анализатора на экране, по которой судят о поляризации исследуемого излучения.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают: в качестве кристаллической пластинки выбирать пластинку любой оптической активности с входной гранью, перпендикулярной оптической оси, пропустить через неё расходящийся пучок излучения, ось которого совпадает с оптической осью кристаллической пластинки, и при получении на экране светового пятна равномерной интенсивности сделать вывод об отсутствии поляризации излучения, при получении на экране в случае оптически неактивной пластинки черного «мальтийского креста» на фоне концентрических колец-изохром одинаковой интенсивности сделать вывод о линейной поляризации излучения, светлого «мальтийского креста» с двумя черными точками в центре между ветвями креста на    фоне колец-изохром с интенсивностью, изменяющейся в каждом кольце от максимума к минимуму при переходе через ветви «мальтийского креста» - о циркулярной поляризации излучения, черного «мальтийского креста» с разрывом в центре на две части на фоне колец-изохром с интенсивностью, изменяющейся в каждом кольце от  максимума к минимуму при переходе через ветви «мальтийского креста» - об эллиптической поляризации излучения, при получении на экране в случае оптически активной пластинки центрального светового пятна равномерной интенсивности и черного «мальтийского креста» на периферии концентрических колец-изохром одинаковой интенсивности делают вывод о линейной поляризации излучения, центрального светового пятна равномерной интенсивности и одной ветви светлого «мальтийского креста» на периферии спиралевидных изохром одинаковой интенсивности - о циркулярной поляризации излучения, центрального светового пятна равномерной интенсивности и одной ветви черного «мальтийского креста» на   периферии спиралевидных изохром с интенсивностью, изменяющейся в каждой спирали от максимума к минимуму при переходе через ветвь «мальтийского креста» -об эллиптической поляризации излучения.

8. Патент 2404385 РФ, МПК F16H 21/46 (2006.01). Пространственный шарнирный направляющий механизм/ В.И. Доронин, И.С. Доронин; ДВГУПС (РФ). – № 2008145813;  Заявлено  19.11.2008; Опубл. 27.05.2010, Бюл. № 32. – 9 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к направляющим механизмам для воспроизведения нескольких кривых определенного вида.

Задача, решаемая изобретением, заключается, в создании пространственного шарнирного направляющего механизма с высоким техническим ресурсом за счет низкой интенсивности износа контактирующих поверхностей шарнира «кривошип – первый шатун» благодаря уменьшению числа степеней свободы относительной подвижности соединяемых им звеньев при сохранении у всего механизма одной степени свободы и многообразия воспроизводимых кривых

Пространственный шарнирный направляющий механизм содержит стойку, кривошип, по крайней мере, два шатуна и два ведомых звена одинаковой длины, при этом кривошип шарнирно соединен со стойкой и первым шатуном, первое ведомое звено - со стойкой и вторым шатуном, второе ведомое звено - с первым шатуном, звенья в каждой из пар – первый шатун и первое ведомое звено, второй шатун и второе ведомое звено шарнирно соединены между собой в средних точках, шарниры соединений кривошипа со стойкой и шатунов с ведомыми звеньями выполнены одноподвижными, причем ось шарнира соединения кривошипа со стойкой параллельна плоскости расположения шатунов и ведомых звеньев, оси всех шарниров соединения шатунов с ведомыми звеньями перпендикулярны плоскости шатунов и ведомых звеньев, шарнир соединения первого ведомого звена со стойкой установлен в плоскости вращения кривошипа и выполнен двухподвижным, причем первая из его двух взаимно перпендикулярных осей перпендикулярна плоскости вращения кривошипа, вторая - плоскости шатунов и ведомых звеньев, длина ведущего звена меньше длины стойки, а сумма длин этих звеньев меньше длины первого шатуна,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают шарнир соединения кривошипа с первым шатуном выполнить двухподвижным, первая из двух взаимно перпендикулярных осей которого перпендикулярна плоскости вращения кривошипа, а вторая - плоскости шатунов и ведомых звеньев.

Нумерационный указатель патентов на изобретения

за 2010 год

1. Патент 2379079  РФ, МПК А62С 31/02, В05В 1/02 (2006.01).  Система пожаротушения/ Р.В.. Долгов, С.М. Байнов, Ю.М. Байнов ; ДВГУПС (РФ). – № 2008132393;  Заявлено  05.08.2008; Опубл. 20.01.2010, Бюл. № 2. – 7 с.: 3 ил.

2. Патент 2379656  РФ, МПК G01N 21/958, G01N 21/23, G01B 11/30  (2006.01).  Способ определения дефектов кварцевой кристаллической линзы/ О.Ю. Пикуль ; ДВГУПС (РФ). – № 2007114854;  Заявлено  19.04.2007; Опубл. 20.01.2010, Бюл. № 2. – 7 с.: 1 ил.

3. Патент 2382465  РФ, МПК Н02J 3/01 (2006.01).  Устройство для преобразования формы напряжения потребителя/ Ю.М. Кулинич, Ю.С. Кабалык ; ДВГУПС (РФ). – № 2008152854;  Заявлено  30.12..2008; Опубл. 20.02.2010, Бюл. № 5. – 10 с.: 1 ил.

4. Патент 2383030  РФ, МПК G01R 31/34, Н02К 13/14, H01R 39/58  (2006.01).  Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин/ Р.Х. Сайфутдинов; ДВГУПС (РФ). – № 2008119263;  Заявлено  15.05..2008; Опубл. 27.02.2010, Бюл. № 6. – 11 с.: 1 ил.

5. Патент 2391637 РФ, МПК G01J 5/58 (2006.01). Приемник излучения/ В.И. Иванов, С.В. Клементьев; ДВГУПС (РФ). – № 2008117723;  Заявлено  04.05.2008; Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 16. – 8 с.: 1 ил.

6. Патент 2392385 РФ, МПК Е02D 17/18 (2006.01). Земляное сооружение на слабом основании/ С.М. Жданова, А.Ю. Стрелков, Н.И. Исаченко; ДВГУПС (РФ). – № 2009106306;  Заявлено  24.02.2009; Опубл. 20.06.2010, Бюл. № 17. – 7 с.: 4 ил.

7. Патент 2401446 РФ, МПК G02D 26/06, G01J 4/00 (2006.01). Способ визуального определения форм поляризации оптического излучения/ О.Ю. Пикуль, В.И. Стоганов; ДВГУПС (РФ). – № 2009107935;  Заявлено  05.03.2009; Опубл. 10.10.2010, Бюл. № 28. – 9 с.: 1 ил.

8. Патент 2404385 РФ, МПК F16H 21/46 (2006.01). Пространственный шарнирный направляющий механизм/ В.И. Доронин, И.С. Доронин; ДВГУПС (РФ). – № 2008145813;  Заявлено  19.11.2008; Опубл. 27.05.2010, Бюл. № 32. – 9 с.: 1 ил.

Рефераты полезных моделей  за 2010 год

1. Патент 93308 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон / Р.В. Долгов;  ДВГУПС (РФ). – № 2009148897;  Заявлено  28.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки газов от пыли в поле действия центробежных сил и сил электрического взаимодействия и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, топливно-энергетической и других отраслях промышленности.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании циклона, позволяющего повысить степень очистки пылегазовых потоков за счет более полного удаления мелкой дисперсной фазы пыли и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Циклон содержит цилиндроконический корпус с тангенциальным входным патрубком, осевую выхлопную трубу, на которой закреплена винтообразная трубка, имеющая на нижнем конце заглушку и снабженная равномерно установленными по ее длине вертикальными патрубками для подачи пара внутрь корпуса и патрубок для удаления уловленной пыли.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) установить внутри входного патрубка коронирующий электрод;

б) соединить коронирующий электрод посредством электрического проводника с выхлопной трубой и отрицательным полюсом источника питания;

в) соединить корпус посредством электрического проводника с положительным полюсом источника питания;

г)  снабдить выхлопную трубу шайбой, изолирующей ее от корпуса.

2. Патент 93410 РФ, МПК Е01F 5/00 (2006.01). Дренажное устройство / А.Г. Полевиченко; ДВГУПС (РФ). – № 2009146113;  Заявлено 11.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 1 с. 1 ил.

Полезная модель относится к строительству и эксплуатации земляного полотна автомобильных и железных дорог, преимущественно на слабых глинистых грунтах.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в разработке дренажного устройства, позволяющего стабилизировать грунты основания земляного полотна за счет полного исключения их пучения и осадки как от свободной, так и связанной воды благодаря осушения постоянно талых грунтов.

Дренажное устройство, содержит поперечные траншеи, выполненные в нижней части насыпи дорожного полотна, продольную траншею с уложенной на ее дне дренажной трубой, причем поперечные и продольная траншеи соединены между собой и заполнены дренирующим грунтом.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить поперечные и продольную траншеи на глубину менее глубины сезонного промерзания.

3. Патент 93543 РФ, МПК G01R 15/18 (2006.01). Устройство для определения коммутационной устойчивости электрических машин постоянного тока / Ю.С. Жуковский; ДВГУПС (РФ). – № 2009146114;  Заявлено 11.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 1 с. 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при испытаниях коллекторных машин постоянного тока, в частности тяговых двигателей электроподвижного состава.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в разработке устройства, позволяющего повысить точность и достоверность измерения напряжения на коллекторных пластинах за счет создания постоянного контакта двух коллекторных пластин с контактным элементом.

Устройство для определения коммутационной устойчивости электрических машин постоянного тока, содержит якорь, коллектор, главные щетки, контактный элемент, стационарный блок.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают контактный элемент выполнить в виде измерительного блока, жестко закрепленного на якоре электрической машины и связанного постоянной электрической цепью с двумя соседними коллекторными пластинами, а стационарный блок выполнить в виде дешифратора, расположенного на статоре электрической машины и связанного с контактным элементом радиоканалом.

4. Патент 95686 РФ, МПК Е02F 3/76 (2006.01). Рабочий орган бульдозера / Э.А. Леонов, Е.А. Шишкин, А.Э. Леонов, Д.В. Лобач; ДВГУПС (РФ). – № 2010109490;  Заявлено  12.03.2010; Опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель относится к землеройно-транспортной технике, а именно к рабочему органу землеройной машины типа бульдозер.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в разработке рабочего органа, позволяющего повысит производительность за счет снижения сил сопротивления грунта копанию благодаря снижению интенсивности налипания грунта на рабочую поверхность отвала и очистки ее от налипшего грунта.

Рабочий орган бульдозера содержит основной отвал и дополнительный отвал, установленный перед основным отвалом и выполненный шириной, равной ширине основного отвала, а высотой меньше высоты основного отвала в нижней части на толщину стружки, в верхней - на высоту козырька.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить устройство буртиками, расположить их  в нижней части основного отвала и выполнить высотой не менее высоты срезаемой стружки;

б) установить  дополнительный отвал нижней частью на буртики, с образованием зазора между основным отвалом и тыльной стороной дополнительного отвала;

в) прикрепить верхнюю часть дополнительного отвала  к основному отвалу с помощью механизма подъема-опускания, включающего стрелу, одним концом шарнирно закрепленную на основном отвале, рукоять, одним концом шарнирно соединенную с дополнительным отвалом, а другим шарнирно сочлененную со стрелой, и гидроцилиндры управления стрелой и рукоятью.

5. Патент 96792 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон / Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов; ДВГУПС (РФ). – № 2010113091;  Заявлено  05.04.2010; Опубл. 20.08.2010, Бюл. № 23 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки газов от вредных компонентов выброса под действием плазмы и пыли в поле действия центробежных сил и сил электрического взаимодействия и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, топливно-энергетической и других отраслях промышленности.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании циклона, позволяющего повысить степень очистки пылегазовых потоков за счет удаления из газового потока вредных компонентов выброса, частиц крупной, средней и мелкой дисперсной фракции без прерывания процесса очистки.

Циклон содержит вертикальный цилиндроконический корпус, снабженный патрубком для удаления пыли, патрубок для подачи запыленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, крышку, выхлопную трубу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) установить внутри  выхлопной трубы плазмотрон и раскручиватель газового потока;

б) расположить раскручиватель газового потока над плазмотроном;

в) выполнить выхлопную трубу с расширением в виде цилиндрического корпуса, снабженного патрубком для удаления очищенного газа и круговым бункеров с патрубком для удаления пыли.

6. Патент 98640 РФ, МПК Н02Н 3/00 (2006.01). Устройство для контроля изоляции электротехнических систем / И.Я. Борзеев, А.А. Балюк, В.Д. Катин; ДВГУПС (РФ). – № 2010118961;  Заявлено  11.05.2010; Опубл. 20.10.2010, Бюл. № 29 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована для защиты электрических установок переменного тока от аварийных режимов с распознаванием и определением их места.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в разработке устройства, для контроля изоляции электротехнических систем позволяющего повысить точность распознавания вида повреждения в сетях большой протяженности, его чувствительность и помехоустойчивость.

Устройство для контроля изоляции электротехнических систем содержит генератор трехфазной сети, нагрузку, блок присоединения к нагрузке, включающий дифференциальный автомат, последовательно соединенный с блоком питания, выпрямитель, делитель частоты, заградительный блок, измерительный блок с реле, шунтированным конденсатором, исполнительный элемент с катушкой отключения дифференциального автомата, блок отключения дифференциального автомата, датчик тока, установленный в блоке присоединения, семистор, реле и лампу сигнализации, установленных в блоке отключения дифференциального автомата, при этом четыре выхода генератора трехфазной сети подключены параллельно через блок присоединения к нагрузке и заградительному блоку, выход которого соединен с землей, два выхода генератора трехфазной сети подключены к входу делителя частоты, один из выходов которого соединен с землей, другой выход подключен к одному из входов выпрямителя, один из выходов которого соединен с землей, первый и второй выходы блока присоединения соединены с исполнительным элементом, входы которого соединены с соответствующими выходами генератора сети, выход блока отключения дифференциального автомата соединен с четвертым выходом блока присоединения через разделительный конденсатор, а выход соединен с землей и сигнальной лампой, вход которой соединен с контактом реле измерительного блока, а выход ее через резистор соединен со вторым входом исполнительного элемента, при этом контакт реле блока отключения дифференциального автомата своим входом подключен к первому входу исполнительного элемента, а выход его к катушке отключения дифференциального автомата, датчик тока своим выходом подсоединен к входам симистора и сигнальной лампы, которые своими выходами подсоединены к земле, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено повышающим

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а)  установить в заградительном  блоке повышающий трансформатор;

б) подключить входы первичной обмотки трансформатора к двум выходам выпрямителя параллельно с измерительным блоком;

в) подключить два выхода вторичной обмотки трансформатора к входам заградительного блока.

указатель патентов на полезные модели

за 2010 год

1. Патент 93308 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон / Р.В. Долгов;  ДВГУПС (РФ). – № 2009148897;  Заявлено  28.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 2 с. 1 ил.

2. Патент 93410 РФ, МПК Е01F 5/00 (2006.01). Дренажное устройство / А.А. Полевиченко; ДВГУПС (РФ). – № 2009146113;  Заявлено 11.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 1 с. 1 ил.

3. Патент 93543 РФ, МПК G01R 15/18 (2006.01). Устройство для определения коммутационной устойчивости электрических машин постоянного тока / Ю.С. Жуковский; ДВГУПС (РФ). – № 2009146114;  Заявлено 11.12.2009; Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12 – 1 с. 1 ил.

4. Патент 95686 РФ, МПК Е02F 3/76 (2006.01). Рабочий орган бульдозера / Э.А. Леонов, Е.А. Шишкин, А.Э. Леонов, Д.В. Лобач; ДВГУПС (РФ). – № 2010109490;  Заявлено  12.03.2010; Опубл. 10.07.2010, Бюл. № 19 – 2 с. 1 ил.

5. Патент 96792 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон / Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов; ДВГУПС (РФ). – № 2010113091;  Заявлено  05.04.2010; Опубл. 20.08.2010, Бюл. № 23 – 2 с. 1 ил.

6. Патент 98640 РФ, МПК Н02Н 3/00 (2006.01). Устройство для контроля изоляции электротехнических систем / И.Я. Борзеев, А.А. Балюк, В.Д. Катин; ДВГУПС (РФ). – № 2010118961;  Заявлено  11.05.2010; Опубл. 20.10.2010, Бюл. № 29 – 2 с. 1 ил.

Именной указатель

##### патентов на изобретения и полезную модель за 2010 год

| ФИО | №№ патентов | № в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Андреев А.И. | 89260 | 9 (2009) (пм) | G06K 9/00 |
| Ахтямов М.Х. | 96792 | 5 (2010) (пм) | В04С 9/00 |
| Байнов С.М. | 2379079 | 1 (2010) | А62С 31/02, В05В 1/02 |
| Байнов Ю.М. | 2379079 | 1 (2010) | А62С 31/02, В05В 1/02 |
| Балюк А.А. | 98640 | 6 (2010)(пм) | Н02Н 3/00 |
| Борзеев И. Я. | 98640 | 6 (2010)(пм) | Н02Н 3/00 |
| Власьевский С.В. |  |  |  |
| Григорьев Н.П. | 89037 | 7(2009)(пм | В60М 3/02 |
| Долгов Р.В. | 2379079 93308 96792 | 1 (2010) 1(2010) (пм) 5 (2010) (пм) | А62С 31/02, В05В 1/02 В04С 9/00 В04С 9/00 |
| Доронин В.И. | 2404385 | 8 (2010) | F16H 21/46 |
| Доронин И.С. | 2404385 | 8 (2010) | F16H 21/46 |
| Доронин С.В. |  |  |  |
| Жданова С.М. | 2392385 | 6 (2010) | Е02D 17/18 |
| Жуковский Ю.С. | 93543 | 3 (2010) (пм) | G01R 15/18 |
| Иванов В.И. | 2391637 | 5 (2010) | G01J 5/58 |
| Исаченко Н.И | 2392385 | 6 (2010) | Е02D 17/18 |
| Кабалык Ю.С. | 2382465 | 3 (2010) | Н02J 3/01 |
| Катин В. Д. | 98640 | 6 (2010)(пм) | Н02Н 3/00 |
| Клементьев С.В. | 2391637 | 5 (2010) | G01J 5/58 |
| Котелевская А.В. |  |  |  |
| Крикун А.А. | 89037 | 7(2009)(пм | В60М 3/02 |
| Кулинич Ю.М. | 2382465 | 3 (2010) | Н02J 3/01 |
| Леонов Э.А. | 95686 | 4 (2010) (пм) | Е02F 3/76 |
| Леонов А.Э. | 95686 | 4 (2010) (пм) | Е02F 3/76 |
| Лобач Д.В. | 95686 | 4 (2010) (пм) | Е02F 3/76 |
| Пикуль О.Ю. | 2379656 2401446 | 2 (2010) 7 (2010) | G01N 21/958, G01N 21/23, G01B 11/30 G02D 26/06 G01J 4/00 |
| Полевиченко А.А. | 93410 | 2 (2010)(пм) | Е01F 5/00 |
| Сайфутдинов Р. Х. | 2383030 | 4 (2010) | G01R 31/34, Н02К 13/14, H01R 39/58 |
| Стрелков А.Ю. | 2392385 | 6 (2010) | Е02D 17/18 |
| Строганов В.И. | 2401446 | 7 (2010) | G02D 26/06 G01J 4/00 |
| Шишкин Е.А. | 95686 | 4 (2010) (пм) | Е02F 3/76 |
| Шнейдер О.С. |  |  |  |